## Slide 1: Sensoriamento Espectral e Simulação de Ocupação de Espectro Utilizando Redes Neurais Artificiais
Luiz Renault Leite Rodrigues
luiz.rodrigues@dtel.inatel.br

## Slide 2: Conceitos
Rádio Cognitivo: É um Rádio Definido por Software capaz de realizar funções relacionadas à “etiqueta de uso” do espectro de radiofrequências (isto é, sensoriar para respeitar as regras que moderam o uso do espectro).
Sensoriamento Espectral: É a funcionalidade responsável pelo sensoriamento que embasará as decisões relacionadas ao uso do espectro.
Forma de Onda: No contexto de Rádios Definidos por Software, é o nome dado ao software que roda no Rádio
[2]
Exemplo: Um rádio cognitivo que opera em caráter secundário deve evitar interferências na operação de um rádio operando em caráter primário.

## Slide 3: Relevância do Tema: Sensoriamento Espectral
Equipamentos RDS para comunicações militares com diversas FOs em desenvolvimento,
as quais o sensoriamento espectral pode ser incluído
O tema se torna relevante no contexto de modernização de diversos sistemas de telecomunicações
O crescente avanço do paradigma de Rádios Definidos por Software possibilita a incorporação do sensoriamento espectral às Formas de Onda dos equipamentos

## Slide 4: Relevância do Tema: Simulação
Dados e de modelos de ocupação espectral são escassos, sobretudo para aplicações mais restritas (militares, segurança pública)
Capacidade de simulação a partir de dados coletados experimentalmente utilizando modelos com parâmetros ajustados torna-se relevante
A exploração de algoritmos de aprendizado de máquina no sensoriamento espectral demanda grandes datasets rotulados para serem usados nos processos de treinamento

## Slide 5: Redes Neurais Artificiais
Este é um trabalho de pesquisa e experimentação sobre o emprego de Redes Neurais Artificiais (RNA) e Aprendizado de Máquina para a modelagem de uso do espectro eletromagnético, no âmbito do sensoriamento espectral para Rádios Cognitivos
RNA:
capacidade de modelar complexidades não lineares
geração de dados realísticos
extrapolação em novos domínios
transferência de conhecimento/aprendizado
adaptabilidade a mudanças temporais
maior acurácia e eficiência em previsões
capacidade de lidar com grandes dados

## Slide 6: Trabalhos Relacionados
A referência [1] traz um resumo das principais técnicas de sensoriamento espectral, classificando-as nas categorias:
Nenhum método em [1] cita ser capaz de gerar amostras realistas de ocupação espectral de banda estreita ou larga para uso em simulações de sistemas de rádios cognitivos
Foco principal é a detecção (cooperativa ou individual) da ocupação ou de ataques cibernéticos relacionados ao sensoriamento espectral

## Slide 7: Trabalhos Relacionados: NS-HMM e HBMM
Modelos de Markov Escodidos Não Estacionários (NS-HMM)/
Modelos Bivariados de Markov Escondidos (HBMM):
A referência [2] mostra o emprego destes modelos na detecção e predição da ocupação espectral utilizando dados reais obtidos durante as Olimpíadas Rio 2016
Parâmetros são estimados a partir de uma sequência de treinamento que posteriormente são empregados para definir as políticas de uso secundário do espectro.
Capacidade dos modelos:
  Estimação em tempo real a ocupação em banda-estreita
  Previsão da duração do estado de ocupação dado o estado atual
  Produção de amostras simuladas com características estatísticas similares as dos dados reais modelados

## Slide 8: Trabalhos Relacionados: NS-HMM e HBMM
Extensão da aplicação de NS-HMM e HBMM para sensoriamento espectral de banda larga:
Aplica-se o modelo individualmente a cada canal da banda
Eficaz porém ineficiente: aumento considerável de custo computacional, não faz uso de informações de relação estatísticas entre os canais adjacentes

## Slide 9: Trabalhos Relacionados: RNG, Modelos de Difusão
Redes Neurais Generativas (RNG) podem ser utilizadas na melhoria da simulação empregando modelos HBMM [3]
RNGs geram dados realistas a partir de distribuições estatísticas aprendidas a partir de dados de referência
Aplicações típicas: síntese de imagens realistas, geração de textos coerentes, geração de fala replicando vozes reais, etc
Diferentes arquiteturas: Redes Generativas Adversárias, Auto Codificadores Variacionais e as baseadas em Modelos de Difusão
Ruído é adicionado a um conjunto de dados de interesse, amostras ruidosas são geradas
Rede é treinada para “observar” o processo de difusão do ruído até a completa corrupção dos dados originais
Rede aprende a realizar o processo inverso e estimar dados puros a partir de amostras ruidosas

## Slide 10: Escopo e Objetivos Propostos
O problema tratado neste projeto é o sensoriamento espectral de
banda larga com o objetivo de:
Detectar o uso do espectro de radiofrequência
Realizar predições sobre o uso futuro baseado no estado presente e passado
Gerar amostras de ocupação espectral utilizando um modelo treinado a partir de amostras reais de uso do espectro

## Slide 11: Escopo e Objetivos Atingidos
O problema tratado neste projeto é o sensoriamento espectral de
banda larga com o objetivo de:
Detectar o uso do espectro de radiofrequência
Realizar predições sobre o uso futuro baseado no estado presente e passado
Gerar amostras de ocupação espectral utilizando um modelo treinado a partir de amostras reais de uso do espectro

## Slide 12: Descrição do Problema
Um Rádio Cognitivo que queira fazer o uso secundário de uma frequência deve ser capaz de transmitir apenas quando não há outros usuários ocupando a frequência desejada
É necessário que o RC infira sobre o estado de ocupação da frequência deseja e sobre o tempo que estará disponível para uso
Para isso, é necessário guardar informações prévias sobre o uso dos canais, o que normalmente não ocorre em aplicações práticas
Um espectrograma obtido por RDS possibilita a visualização da ocupação dos canais na faixa de frequências ao longo do tempo

## Slide 13: Sensoriamento e Detecção do Uso Primário
A detecção de energia define o estado de ocupação do canal:
Em banda larga, r(t) é substituído por r(t, f), onde f é a frequência.
A etapa de sensoriamento consiste em operações de recepção, filtragem, seleção de faixa/canal, amostragem e conversão A/D para apresentação do sinal ao detector de potência.

## Slide 14: Solução Proposta Inicialmente
Utilização de RNG no aprendizado da distribuição latente da ocupação espectral em uma determinada faixa do espectro
Uso de U-NET* para a solução de:
(i) Detectar o uso do espectro de radiofrequência
Uso de Modelos de Difusão para a solução de (ii) e (iii):
(ii) Realizar predições sobre o uso futuro baseado no estado presente e passado
(iii) Gerar amostras de ocupação espectral utilizando um modelo treinado a partir de amostras reais de uso do espectro
*U-NET é um modelo empregados na segmentação e classificação semântica de imagem, com adaptação para redes generativas

## Slide 15: Utilização dos Modelos – Proposta Inicial
Dados de treinamento: imagens bidimensionais coloridas de espectrograma, se atendo à aplicação original dos modelos
Saídas esperadas:
  Modelo de Difusão: imagens espectrais sintetizadas
  U-NET: imagens segmentadas com classes definidas para a ocupação espectral
Em uso conjunto, uma estimativa de espectrograma alimenta a geração de segmentação em classes para utilização na tomada de decisão de uso secundário do espectro.
Uso alternativo dos Modelos:
Dados de treinamento são vetores unidimensionais representando amostras complexas no domínio do tempo. Necessárias adaptações relacionadas aos dados de entrada.

## Slide 16: Solução Encontrada
Utilização de RNG no aprendizado da distribuição latente da ocupação espectral em uma determinada faixa do espectro
Uso de U-NET* para a solução de:
Detectar o uso do espectro de radiofrequência
Segmentação Semântica Espectral
Uso de Modelos de Difusão para a solução de (ii) e (iii):
(ii) Realizar predições sobre o uso futuro baseado no estado presente e passado
(iii) Gerar amostras de ocupação espectral utilizando um modelo treinado a partir de amostras reais de uso do espectro
Costurando o espectro
*U-NET é um modelo empregados na segmentação e classificação semântica de imagem, com adaptação para redes generativas
Adaptação da U-Net em [4]
Nova técnica em [4]

## Slide 17: U-Net 1D com bloco não local
Filtros 1x3
Codificador: 5x2 camadas com BN, ReLU e DS
Gargalo e Skip Connections
Decodificador: 5x1 camadas com BN, ReLU e US

## Slide 18: U-Net 1D com bloco não local
Bloco não local: capturar relações de características afastadas espacialmente
Mapa de segmentação para cada classe (sobreposição espectral)

## Slide 19: Solução Encontrada
Utilização de RNG no aprendizado da distribuição latente da ocupação espectral em uma determinada faixa do espectro
Uso de U-NET* para a solução de:
Detectar o uso do espectro de radiofrequência
Segmentação Semântica Espectral
Uso de Modelos de Difusão para a solução de (ii) e (iii):
(ii) Realizar predições sobre o uso futuro baseado no estado presente e passado
(iii) Gerar amostras de ocupação espectral utilizando um modelo treinado a partir de amostras reais de uso do espectro
Costurando o espectro
*U-NET é um modelo empregados na segmentação e classificação semântica de imagem, com adaptação para redes generativas
Adaptação da U-Net em [4]
Nova técnica em [4]

## Slide 20: Gerador de dataset como simulador
Captura de amostras isoladas de referência que são preprocessadas para compor um banco de sinais

## Slide 21: Resultados Obtidos - Demonstração

## Slide 22: Conclusão
O emprego de redes neurais artificiais foi validado para a detecção da ocupação espectral.
O modelo U-Net adaptado mostrou-se bastante eficaz e eficiente para a tarefa de classificação semântica espectral, sendo demonstrado inclusive pelo autor original que é possível sua utilização em tempo real através de aceleração computacional usando GPU.
A técnica avaliada para a geração de amostras de ocupação espectral mostrou que apesar de ser bastante simplificada, é flexível e versátil o suficiente para ser estendida e cumprir a finalidade de simulação com bastante controle sobre o processo.

## Slide 23: Trabalhos Futuros
Aplicação de Modelos de Markov Escondidos (HMM) para modelagem temporal e predição do uso do espectro utilizando como observações as informações da classificação realizada pela RNA;
Embarque de informação temporal no modelo U-Net para avaliação de seu desempenho na predição de uso do espectro;
Investigação e avaliação do emprego de outras RNA na modelagem temporal e predição do uso do espectro em substituição aos Modelos Markovianos;
Investigação e avaliação do desempenho de Redes Neurais Generativas para a geração de amostras de ocupação espectral com a finalidade de simulação;
Simulação da ocupação oportunística secundária do espectro e comparação do desempenho com outros trabalhos.

## Slide 24
Perguntas?

## Slide 25: Referências
[1] Y. Arjoune and N. Kaabouch, “A comprehensive survey on spectrum
sensing in cognitive radio networks: Recent advances, new challenges,
and future research directions,” Sensors, vol. 19, no. 1, 2019. [Online].
Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/1/126
[2] L. R. L. Rodrigues and E. L. Pinto, “Hmm models and estimation
algorithms for real-time predictive spectrum sensing and cognitive
usage,” XXXV SIMPOSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÔES
E PROCESSAMENTO DE SINAIS - SBrT 2017, 2017.
[3] D. Liu, A. Honore, S. Chatterjee, and L. K. Rasmussen, “Powering ´
hidden markov model by neural network based generative models,”
2020.
[4] D. Uvaydov, M. Zhang, C. P. Robinson, S. D’Oro, T. Melodia, and F. Restuccia, “Stitching the spectrum: Semantic spectrum segmentation with wideband signal stitching,” 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2402.03465

## Slide 26
Obrigado!